Подводный светильник

модель: ASTRAL 00346, 00361

Инструкция по установке и эксплуатации

Общие замечания

При установке подводного светильника должны быть соблюдены следующие условия:

для правильного освещения бассейна следует устанавливать по одному светильнику мощностью 100 Вт на каждые 25(35 м2 площади водного зеркала.

в глубоких бассейнах такой светильник следует устанавливать на каждые 30(40 м3 воды.

чтобы избежать ослепления подводный светильник должен устанавливаться в направлении от наиболее вероятного места нахождения людей.

если светильник используется в плавательном бассейне, его следует устанавливать на длинных боковых стенках для избежания ослепления пловцов во время ночных тренировок.

Внимание: напряжение питания подводного светильника никогда не должно превышать 12 В.

Внимание: светильник должен использоваться только под водой (в полностью утопленном состоянии) и монтироваться на вертикальных поверхностях бассейна.

Установка

Приложите держатель светильника к стенке бассейна в выбранном месте, наметьте и просверлите отверстия под крепежные шурупы, привинтите держатель к стенке бассейна (рис. 1).

В верхнем левом от держателя углу вмонтируйте уплотнительную втулку под кабель питания (рис. 2).

К светильнику прилагается кабель питания длиной 3,5 м. Проденьте кабель питания сквозь уплотнительную втулку на длину 2 м (рис. 3). Оставшиеся 1,5 м кабеля намотайте на светильник с его тыльной стороны (рис. 11). Не натягивайте кабель при наматывании на светильник.

Затяните гайку на уплотнительной втулке кабеля питания (рис. 4).

Установите светильник на держатель, как показано на рис. 5. Светильник крепится к держателю четырьмя шурупами. Установите декоративное кольцо. Обратите внимание на то, что лампа светильника должна быть направлена вниз. Это позволит избежать образования тени на дне бассейна.

Замена лампы

С помощью отвертки снимите узкое декоративное кольцо на лицевой панели светильника (рис. 6).

Выньте светильник из воды, размотав кабель питания (рис. 7).

Отвинтить гайки, фиксирующие прижимное кольцо, и снимите линзу (рис. 8).

Замените лампу.
Внимание: не касайтесь лампы голыми руками. Используйте картонную упаковку, в которой поставляется лампа (рис. 9).

Соберите светильник в обратном порядке. Кабель питания следует наматывать на светильник по часовой стрелке, закрепляя его с помощью отвертки в специальных фиксаторах на тыльной стороне светильника (рис. 10).

Ни в коем случае не натягивайте кабель при наматывании на светильник (рис. 11).

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКА: 4 ЧАСА РАБОТА, 1 ЧАС ПАУЗА.